## Slide 1
Universidad Tecnológica de Pereira
Inteligencia Artificial — Examen 2
Comparación entre
Random Forest y SVM
en Problemas de Ingeniería
Sistema Fotovoltaico Instrumentado · Industria 4.0
▸ Belsy Jhossira Mena Rentería
▸ Daniel Restrepo Ocampo
▸ Carlos Mario Carretero Castillo
German A. Holguín L. · Mayo 2026

## Slide 2
CONTENIDO
Flujo del Experimento
▶
01
Simulación
Dataset sintético con física fotovoltaica
▶
02
Preprocesamiento
Fuga de información · Escalado · Split 80/20
▶
03
Entrenamiento
RFC · SVC · RFR · SVR · RandomizedSearchCV
▶
04
Evaluación
Métricas de clasificación y regresión
05
Análisis Crítico
Comparación · Interpretabilidad · Limitaciones

## Slide 3
SIMULACIÓN
Dataset Sintético — Sistema Fotovoltaico
Modelos Físicos
Irradiancia
G(t,d) = Gmax·[1+0.1·sin(2π(d-80)/365)]·sin(π(t-6)/14) + εG
Temp. Panel
Tpanel = Tamb + (NOCT-20)/800 · G + εT
Potencia
P = η · A · Geff · [1+γ(Tpanel-25)] · ffalla + εP
η=0.18 · A=20 m² · NOCT=45°C · γ=-0.004/°C · n=5000 muestras

## Slide 4
PREPROCESAMIENTO
Prevención de Fuga · Escalado · División
Fuga de Información
CLASIFICACIÓN excluye:
→ condition (es la etiqueta)
→ power_W (dependencia cruzada)
REGRESIÓN excluye:
→ power_W, condition
→ voltage_V, current_A
(P ≈ V · I trivial)
División 80 / 20
Entrenamiento: 4 000 muestras
Prueba: 1 000 muestras
Clasificación:
→ Partición ESTRATIFICADA
preserva distribución de clases
Regresión:
→ KFold estándar (5 folds)
Escalado de Variables
StandardScaler obligatorio
para SVM y SVR:
x' = (x − μ) / σ
Ajuste SOLO en train,
aplicado sin reajuste en test.
Random Forest: NO requiere

## Slide 5
ENTRENAMIENTO
Modelos · Kernel RBF · Hiperparámetros
Kernel RBF — ¿Por qué?
K(xi, xj) = exp(−γ ‖xi − xj‖²)
· Relaciones no lineales en datos PV
· Proyecta a espacio Hilbert ∞-dim
· γ controla radio de influencia
· Más robusto que lineal o polinomial
RandomizedSearchCV
8 iteraciones · CV = 5 folds · Estratificado (CLF) · KFold (REG)
Modelo | Mejores hiperparámetros
RFC | n_estimators=300 · max_depth=20 · min_samples_split=2 · max_features=sqrt
SVC | C=100.0 · gamma=auto · kernel=rbf
RFR | n_estimators=200 · max_depth=10 · min_samples_split=5 · max_features=sqrt
SVR | C=10.0 · gamma=scale · epsilon=1.0 · kernel=rbf

## Slide 6
EVALUACIÓN — CLASIFICACIÓN
Diagnóstico de Condición Operativa
0.892
RFC Accuracy
0.925
SVC Accuracy
0.55
RFC Recall Suciedad
0.80
SVC Recall Suciedad

## Slide 7
EVALUACIÓN — REGRESIÓN
Predicción de Potencia Generada
516 W
RFR MAE
674 W
RFR RMSE
0.513
RFR R²
702 W
SVR RMSE
0.471
SVR R²

## Slide 8
ANÁLISIS CRÍTICO
Importancia de Variables — Random Forest
Clasificación
current_A (0.387) e irradiance_W_m2 (0.195) dominan.
Las fallas se manifiestan en parámetros eléctricos.
Regresión
irradiance_W_m2 (0.431) domina ampliamente.
Humedad y viento tienen importancia casi nula.

## Slide 9
ANÁLISIS CRÍTICO
Efecto del Escalado · Sensibilidad al Hiperparámetro C
Efecto StandardScaler en SVM
SVC sin escalar → 0.665
SVC con scaler → 0.925
SVR sin escalar → R²=0.434
SVR con scaler → R²=0.471

## Slide 10
Conclusiones
01
SVC gana en clasificación
El SVC con kernel RBF (C=100) alcanzó accuracy 0.925 vs 0.892 del RFC. La brecha es más notable en la clase suciedad (recall 0.80 vs 0.55). El hiperplano en el espacio RBF captura mejor fronteras de decisión entre condiciones sutiles.
02
RFR gana en regresión — y el R²≈0.5 es correcto
Random Forest Regressor superó al SVR en MAE, RMSE y R² (0.513 vs 0.471). Los valores moderados de R² son un resultado metodológicamente correcto: excluir voltaje y corriente elimina la predicción trivial P≈V·I y obliga a los modelos a aprender la física del sistema.
03
Random Forest: más robusto, interpretable y escalable
RF no requiere escalado, ofrece importancia nativa de variables y mantiene buen desempeño en un rango amplio de hiperparámetros. SVM/SVR es muy sensible al parámetro C y exige StandardScaler obligatorio. Para sistemas PV en producción, RF es la opción más práctica.

## Slide 11
¡Gracias!
Simulación → Preprocesamiento → Entrenamiento → Evaluación → Análisis crítico
Belsy Jhossira Mena Rentería · Daniel Restrepo Ocampo · Carlos Mario Carretero Castillo
UTP · Inteligencia Artificial · Mayo 2026
🔗 github.com/CarlosMarioCarreteroCastillo/An-lisis-Predictivo-en-Sistemas-Fotovoltaicos-Random-Forest-vs.-SVM